|  | Приложение 2 к тендерной документации Техническая спецификация закупаемых товаров Лот Наименование | Техническая спецификация 1 Сенсорная кассета на 300 тестов/60 дней полная панель Сенсорные кассеты являются конструктивным элементом необходимым для работы анализатора. Конструктивно представляют собой пластиковый корпус прямоугольной формы, в котором расположены сенсоры (датчики) для измерения изменения напряжения при прохождении жидкостей (цельная кровь). На задней стороне кассеты расположена контактная группа для подключения к анализатору. В кассете находится смарт-чип, в котором запрограммирован срок службы кассеты и измеряемые параметры; кассета рассчитана на 300 тестов; срок годности кассеты на борту 60 дней. |
| --- | --- | --- |

Директор                                                              Сураужанов Д.А.